## Slide 1
FMEA
失效模式
与影响分析
8D · 5Why · FMEA
三大质量工具实战应用场景详解
FMEA
5Why
8D
事前预防 · 根源分析 · 闭环管控
来源：质谨致远公众号 作者：Mak Mak 2026.04

## Slide 2
CONTENTS
目录
01
为什么需要三大质量工具
问题与背景
02
FMEA — 事前风险防控
定义 · 场景 · 实操 · 避坑
03
5Why — 深挖问题根源
定义 · 场景 · 实操 · 避坑
04
8D — 闭环解决重大问题
定义 · 场景 · 八步拆解 · 避坑
05
三大工具联动使用
全流程闭环逻辑 · 核心总结

## Slide 3
01
为什么需要三大质量工具
质量人的困境
?
背熟了工具流程，却分不清什么时候用、怎么用才落地
!
把工具用成纸面流程，解决问题浮于表面
✕
问题反复爆发、内审外审频频扣分、跨部门推进寸步难行
解决方案
FMEA（事前）→ 5Why（事中）→ 8D（事后）

## Slide 4
02
FMEA
失效模式与影响分析
事前预防 · 扼杀风险于爆发前
防

## Slide 5
FMEA — 核心定义与适用场景
核心定义
事前预防类工具，通过提前分析产品/流程中潜在的失效模式、评估风险等级、制定预防管控措施，从源头消除质量隐患，属于「未雨绸缪」的管控手段。
核心适用场景
📐
新产品研发、设计方案评审、新工艺导入
🏭
新供应商准入、新材料试用、生产线改造
🔄
客户要求升级、产品迭代、合规标准更新
⚠️
高频重复发生的制程不良、批量隐患预判
🛡️ FMEA 定位：事前风控第一道防线 — 新产品 / 新工艺 / 新供应商

## Slide 6
FMEA — 实战实操5步骤
①
组建跨部门小组
研发 + 生产 + 质量 + 工艺联合
②
拆解流程，识别失效点
逐节点分析潜在失效模式
③
三维度打分（S/O/D）
严重度 · 发生度 · 探测度
④
制定预防管控措施
明确责任人，设定完成期限
⑤
同步更新控制计划
全程跟踪，确保措施落地
⚠️ 避坑
禁止质量部独自完成 | 禁止流于形式 | 禁止只做不落地 | 避免FMEA文件与实际生产脱节

## Slide 7
03
5 Why
五个为什么
根源分析 · 拒绝表面整改
溯

## Slide 8
5Why — 核心定义与适用场景
核心定义
根源分析类工具，通过连续追问「为什么」，穿透问题表象，找到根本原因，而非针对表面现象做临时整改，彻底解决问题反复的痛点。
核心适用场景
🔩
制程单点不良、局部异常、小型质量事故
⚙️
设备故障、操作失误、物料异常快速分析
📋
8D报告中根源分析环节（核心配套工具）
🔎
日常巡检问题、小范围客户抱怨深度分析
🔍 5Why 定位：事中分析利器 — 快速穿透表象，找到可管控的根本原因

## Slide 9
5Why — 追问链路与实操要点
追问链路
问题现象
→
Why 1
→
Why 2
→
Why 3
→
Why 4
→
Why 5 ✅
实操要点
1
遵循「事实导向」原则，每步追问均基于现场、现物、现实
2
不主观猜测、不随意甩锅，避免将问题推给「人为因素」
3
不一定严格追问5次，找到「可管控、可整改」的根本原因即可
4
找到根本原因后，针对性制定整改措施并跟踪落实
⚠️ 避坑
禁止追问流于形式 | 禁止将原因归咎于「员工不认真」 | 找到根源后必须有对应整改动作

## Slide 10
04
8D
八个解决步骤
问题闭环 · 客诉 / 批量不良首选
闭环

## Slide 11
8D — 核心定义与适用场景
核心定义
问题闭环类工具，一套标准化、流程化的问题处理体系，适用于重大、批量、客户投诉类质量问题，全程留痕、跨部门协同、整改闭环，满足客户审核、体系审核要求。
核心适用场景
💥
批量产品不良、重大制程质量事故
📞
客户正式投诉、退货、索赔、审核不符合
🔁
重复发生、长期未解决的顽固性质量问题
📝
体系审核重大不符合项整改、专项质量改进
🔁 8D 定位：事后闭环最终保障 — 客诉 / 批量 / 体系审核不符合

## Slide 12
8D — 八大步骤核心拆解
D1
建立跨部门解决小组
确定成员、分工、职责
D2
问题描述
精准量化、明确细节（时间/地点/数量）
D3
临时遏制措施
快速止损，防止问题扩散
★
D4
根本原因分析
搭配 5Why 使用，找到真正根源
★
D5
制定永久纠正措施
针对根本原因，系统性解决
D6
措施落地执行与验证
执行确认、效果验证
D7
预防再发
更新流程 / FMEA / 控制计划
★
D8
小组祝贺、闭环结案
总结经验、正式关闭问题

## Slide 13
8D — 四大避坑详解
①
禁止跳过临时遏制（D3）
问题爆发第一时间必须止损，否则损失持续扩大。许多工程师习惯直接跳到根因分析，这是大忌。
②
禁止根因分析敷衍（D4）
D4 是整个 8D 的灵魂，若根因分析不深入，后续所有纠正措施都是无效的。建议与 5Why 配套使用。
③
禁止无预防再发措施（D7）
仅解决当前问题不够，必须更新流程文件、FMEA、控制计划，防止同类问题在其他产品/工序复发。
④
避免 8D 沦为形式文件
最常见的失效就是应付客户——报告写得漂亮，实际整改根本没落地。写 8D 的人要全程负责到底。

## Slide 14
05
三大工具联动使用
质量管控全流程闭环 · 防控线 + 放大镜 + 闭环器
防
溯
闭

## Slide 15
三大工具联动逻辑 — 质量管控全流程闭环
事前预防
事中分析
事后闭环
防
事前
FMEA
防控线
失效模式与影响分析
风险预防，提前规避潜在问题，减少异常发生
→
溯
事中
5Why
放大镜
五个为什么
根源分析，快速定位问题本质，精准制定整改方案
→
闭
事后
8D
闭环器
八个解决步骤
闭环管控，重大问题标准化处理，彻底杜绝问题复发

## Slide 16
核心总结
质量工具的核心价值，从来不是会背流程、会写报告，而是真正解决实际问题、降低不良损失、提升管控效率。
防
FMEA — 防控线
守住源头风险，把问题扼杀在爆发前。适用于新产品研发、工艺改造、供应商准入等事前场景。
溯
5Why — 放大镜
找准问题根源，拒绝表面整改，配合8D使用效果最佳。适用于日常异常、单点不良快速分析。
闭
8D — 闭环器
保障整改落地，重大问题的标准化处理体系。适用于客诉、批量不良、体系审核不符合。
分清场景、联动使用 → 职场升职加薪的核心竞争力 🏆

## Slide 17
THANK YOU
三大质量工具 · 用透用实
来源：质谨致远公众号 作者：Mak Mak 2026.04