## Slide 1
SPC统计过程控制
与 3σ 原理培训
适用对象：生产 / 质量 / 工程部门

## Slide 2
培训内容
CONTENTS
01
正态分布与3σ原理
68-95-99.7法则、σ直观理解
02
标准差σ的计算
公式推导、极差法、手算示例
03
控制限UCL/LCL的由来
公式、常数表、实例演练
04
SPC与6σ的关系
DMAIC流程、两者的分工
05
MIM实战案例
内孔径控制、过程能力分析
06
要点速记卡
核心公式、关键数字速记

## Slide 3
01 正态分布与3σ原理
正态分布（钟形曲线）示意
μ
μ-3σ
μ-2σ
μ-1σ
μ
μ+1σ
μ+2σ
μ+3σ
σ = 标准差，反映数据的离散程度
68 - 95 - 99.7 法则
±1σ
包含比例
68.27%
区间外: 31.73%
±2σ
包含比例
95.45%
区间外: 4.55%
±3σ
包含比例
99.73%
区间外: 0.27%
几乎所有正常产品都落在 μ ± 3σ 范围内，超出即为异常

## Slide 4
01 σ（标准差）的直观理解
σ =
0.001mm
尺寸波动极小，精度极高
专业测量仪器水平
1
σ =
0.005mm
波动较小，精密制造
MIM优质工艺水平
2
σ =
0.015mm
波动较大，需关注
接近规格公差边缘
3
σ =
0.025mm
波动过大，过程失控
大量超差风险
4
为什么选 3σ 而不是 2σ 或 4σ？
±2σ 误报率4.55%（太高） → 频繁误报警，效率低
±3σ 误报率0.27%（适中） → 业界黄金标准
±4σ 误报率0.006% → 漏报风险大

## Slide 5
02 标准差 σ 的计算
计算公式
σ = √[ Σ(xᵢ - x̄)² / (n-1) ]
xᵢ
第i个测量值
x̄
样本均值
n
样本数量（≥25组）
n-1
贝塞尔校正（无偏估计）
手算步骤（以MIM内孔径为例）
1
收集数据
连续采集25组×5件=125个测量值
2
计算均值 x̄
例：x̄ = (2.001+1.999+2.002+1.998+2.000)/5 = 2.000
3
计算偏差平方
(2.001-2.000)²=0.000001 等
4
求 σ
σ = √(偏差平方和 / (n-1)) ≈ 0.0016mm
两种σ估算方法
极差法
σ̂ = R̄ / d₂
简单快速，适合日常
标准差法
σ̂ = S̄ / c₄
更精确，适合大批量数据

## Slide 6
02 控制图常数表
n | A₂ | D₃ | D₄ | d₂ | c₄
2 | 1.880 | 0 | 3.267 | 1.128 | 0.7979
3 | 1.023 | 0 | 2.574 | 1.693 | 0.8862
4 | 0.729 | 0 | 2.282 | 2.059 | 0.9213
5 | 0.577 | 0 | 2.114 | 2.326 | 0.9400
6 | 0.483 | 0 | 2.004 | 2.534 | 0.9515
8 | 0.373 | 0.136 | 1.864 | 2.847 | 0.9650
10 | 0.308 | 0.223 | 1.777 | 3.078 | 0.9727
X̄ 图（均值图）
UCL = X̄̄ + A₂ × R̄ LCL = X̄̄ - A₂ × R̄
R 图（极差图）
UCL = D₄ × R̄ CL = R̄ LCL = D₃ × R̄

## Slide 7
03 控制限 UCL / LCL 如何得来
⚠ UCL/LCL 来自过程自身历史数据统计计算 ≠ 规格公差 ≠ 人为设定
实例演算（n=5，X̄̄=2.000mm，R̄=0.005mm）
X̄ 图结果
UCL = 2.003 | CL = 2.000 | LCL = 1.997
R 图结果
UCL = 0.0106 | CL = 0.005 | LCL = 0
X̄图推算：UCL = 2.000 + 0.577×0.005 = 2.003mm LCL = 2.000 - 0.577×0.005 = 1.997mm
R图推算：UCL = 2.114×0.005 = 0.0106mm （n=5，D₃=0，故LCL=0）
USL
规格上限（客户）
UCL
控制上限（过程）
CL
中心线
LCL
控制下限（过程）
LSL
规格下限（客户）
控制限 通常窄于规格限（反映过程真实能力，而非客户要求）

## Slide 8
03 控制限 vs 规格公差
对比项 | UCL/LCL（控制限） | USL/LSL（规格限）
来源 | 过程历史数据计算得出 | 客户/图纸要求
含义 | 过程是否稳定 | 产品是否合格
用途 | SPC预警、查找原因 | 判定报废/放行
宽窄关系 | 通常窄于规格 | 通常宽于控制限
两句核心话
1
UCL/LCL = 过程告诉你的 USL/LSL = 客户告诉你的
2
超出控制限 → 过程异常，查原因 超出规格限 → 产品不合格，做处置

## Slide 9
04 SPC 与 6σ 的关系
SPC = 监控工具（仪表盘） vs 6σ = 优化方法论（工程体系）
控制范围
SPC ±3σ
6σ ±6σ
缺陷率
SPC 2,700 PPM
6σ 3.4 PPM
良品率
SPC 99.73%
6σ 99.99966%
思维方式
SPC 被动检测
6σ 主动优化
执行角色
SPC QC/工程师
6σ BB/GB黑带
D界定
客户CTQ
→
M测量
SPC基线
→
A分析
σ来源
→
I改进
降σ
→
C控制
新控制限

## Slide 10
05 MIM实战案例：内孔径控制
场景参数
产品：MIM不锈钢零件内孔径
规格：2.000 ± 0.010 mm（USL=2.010, LSL=1.990）
子组：每小时抽取5件，共25组
计算结果
总均值 X̄̄ = 2.0002 mm
平均极差 R̄ = 0.0050 mm
σ̂ = 0.005 / 2.326 = 0.00215 mm
X̄ 控制图控制限
UCL = 2.003 mm CL = 2.000 mm LCL = 1.997 mm
过程能力分析
Cpk = 0.0098 / 0.00645 ≈ 1.52
Cpk ≥ 1.33 → 过程能力良好，维持监控
Cpk 能力等级参照
< 1.0
能力不足
立即改进，列入FMEA高风险
1.0~1.33
勉强合格
改进，提升Cp/Cpk
1.33~1.67
良好
维持监控
≥ 1.67
优秀
追求更高效率

## Slide 11
06 要点速记卡
核心公式
1
σ = √[Σ(xᵢ-x̄)²/(n-1)]
计算标准差
2
σ̂ = R̄ / d₂
极差法估算σ
3
UCL = X̄̄ + A₂×R̄
均值图控制限
4
UCL = D₄×R̄
极差图控制限
5
Cpk = min(USL-x̄,x̄-LSL)/3σ
过程能力指数
关键数字
68.27%
μ±1σ 范围内
95.45%
μ±2σ 范围内
99.73%
μ±3σ 范围内
2,700 PPM
3σ时缺陷率
3.4 PPM
6σ时缺陷率
25组
计算σ最少数据量
Cpk ≥ 1.33
过程能力合格
三句核心话
1
σ是过程"告诉"你的，不是你设定的
2
UCL/LCL是过程告诉你的，USL/LSL是客户告诉你的，两者不能混淆
3
SPC告诉你哪里出问题，6σ告诉你如何系统解决

## Slide 12
掌握 SPC 与 3σ
让管控从"凭经验"走向"用数据说话"
Thank You