## Slide 1
SPC 统计过程控制
与 3σ 原理
MIM行业质量管理体系 · 内部培训教材
生产部门
质量部门
工程部门

## Slide 2
培训内容
CONTENTS
01
正态分布与3σ原理
68-95-99.7法则、σ概念、直观理解
02
标准差σ的计算
公式推导、极差法/标准差法、常数表
03
UCL/LCL控制限由来
公式、常数表、控制限vs规格限
04
SPC与6σ的关系
DMAIC流程、两者的分工与协作
05
MIM实战案例
内孔径控制、过程能力Cpk分析
06
要点速记卡
核心公式、关键数字速记、实战口诀
培训时长约 60 分钟 | 前置知识：基础数学（均值、平方根概念）

## Slide 3
SPC 核心名词与符号解释（1/2）
Σ (求和)
求和符号 Summation
对一系列数值进行累加运算
Σxᵢ = x₁ + x₂ + … + xₙ
x̄ (X-Bar)
样本均值 Sample Mean
单个子组内数据的平均值
x̄ = Σxᵢ / n
X̄̄ (X-DBar)
总均值 Grand Mean
所有子组均值的总平均（CL中心线）
X̄̄ = (x̄₁+x̄₂+…+x̄k)/k
R
极差 Range
单个子组内最大值与最小值之差
R = xₘₐₓ − xₘᵢₙ
R̄ (R-Bar)
平均极差 Avg Range
所有子组极差 R 的平均值
R̄ = (R₁+R₂+…+Rk)/k
σ (Sigma)
总体标准差
描述总体数据离散程度的参数
σ = √[Σ(xᵢ−μ)²/N]
σ̂ (Sigma Hat)
估计标准差
用样本数据估算的总体标准差
σ̂ = R̄/d₂ 或 σ̂ = S̄/c₄
s / S̄
样本标准差 / 平均样本标准差
样本公式算出的标准差及其均值
S̄ = (s₁+s₂+…+sk)/k
USL
规格上限 Upper Spec Limit
客户/设计允许的最大值
由产品设计决定（非统计值）

## Slide 4
01 正态分布与3σ原理
正态分布柱状图与五线关系
LSL
规格下限
LCL
μ-3σ
μ
中心线
UCL
μ+3σ
USL
规格上限
±1σ 68%
±2σ 95%
±3σ 99.7%
μ 中心线
UCL/LCL 控制限
USL/LSL 规格限
68 - 95 - 99.7 法则
±1σ
68.27%
区间内
区间外: 31.73%
±2σ
95.45%
区间内
区间外: 4.55%
±3σ
99.73%
区间内
区间外: 0.27%
几乎所有正常产品（99.73%）都落在 μ ± 3σ 范围内，超出即视为异常波动
注：正态分布数据在自然界和工业生产中极为常见，如零件尺寸、温度、重量等

## Slide 5
SPC 核心名词与符号解释（2/2）
LSL
规格下限 Lower Spec Limit
客户/设计允许的最小值
由产品设计决定（非统计值）
UCL
上控制限 Upper Control Limit
控制图预警上限；超出说明过程异常
UCL = X̄̄ + A₂·R̄
CL
中心线 Center Line
控制图基准线，取总均值 X̄̄
CL = X̄̄
LCL
下控制限 Lower Control Limit
控制图预警下限；低于说明过程异常
LCL = X̄̄ − A₂·R̄
Cp
过程能力指数 Process Capability
衡量过程潜在能力（假设均值无偏移）
Cp = (USL−LSL)/(6σ̂)
Cpk
实际过程能力指数
衡量过程实际能力（考虑均值偏移）
Cpk = min[(USL−μ)/3σ̂, (μ−LSL)/3σ̂]
Pp / Ppk
过程性能指数 Process Performance
用长期总体数据计算
Pp = (USL−LSL)/(6σₜₒₜₐₗ)
3σ 原理
三西格玛法则 Three-Sigma Rule
正态分布中 99.73% 数据落在 μ±3σ 内
P(μ±3σ) = 99.73%

## Slide 6
01 σ 的直观理解
σ = 0.001mm
★
尺寸波动极小
精度极高
专业测量仪器
σ = 0.005mm
◆
波动较小
精密制造
MIM优质工艺
σ = 0.015mm
●
波动较大
接近公差边缘
需关注改善
σ = 0.025mm
✖
波动过大
过程失控
大量超差风险
为什么控制限选 3σ？
±2σ
误报率 4.55%
频繁误报警
生产效率低
±3σ
误报率 0.27%
误报少、检出强
业界黄金标准
±4σ
误报率 0.006%
对异常不敏感
漏报风险大
推荐

## Slide 7
02 标准差 σ 的计算
计算公式： σ = √[ Σ(xᵢ - x̄)² / (n-1) ]
xᵢ
第i个测量值
x̄
样本均值
n
样本数量 ≥ 25组
n-1
贝塞尔校正
手算步骤（MIM内孔径示例：n=5, 25组）
1
收集数据
连续采集25组×5件=125个测量值
2
计算均值 x̄
x̄ = (2.001+1.999+2.002+1.998+2.000)/5
= 2.000 mm
3
计算偏差平方
(2.001-2.000)² = 0.000001
(1.999-2.000)² = 0.000001 等
4
求 σ
σ = √(偏差平方和/(n-1))
≈ 0.0016 mm
两种σ估算方法
极差法（推荐日常使用）
σ̂ = R̄ / d₂
简单快速，用组内极差估算σ
标准差法（适合大批量数据）
σ̂ = S̄ / c₄
更精确，使用样本标准差
d₂、c₄ 为常数表系数（见下页）

## Slide 8
02 控制图常数表（n=2~10）
n | A₂ | D₃ | D₄ | d₂ | c₄
2 | 1.880 | 0 | 3.267 | 1.128 | 0.7979
3 | 1.023 | 0 | 2.574 | 1.693 | 0.8862
4 | 0.729 | 0 | 2.282 | 2.059 | 0.9213
5 ★ | 0.577 | 0 | 2.114 | 2.326 | 0.9400
6 | 0.483 | 0 | 2.004 | 2.534 | 0.9515
7 | 0.419 | 0.076 | 1.924 | 2.704 | 0.9594
8 | 0.373 | 0.136 | 1.864 | 2.847 | 0.9650
9 | 0.337 | 0.184 | 1.816 | 2.970 | 0.9693
10 | 0.308 | 0.223 | 1.777 | 3.078 | 0.9727
X̄图：UCL = X̄̄ + A₂×R̄ LCL = X̄̄ - A₂×R̄
R图：UCL = D₄×R̄ CL = R̄ LCL = D₃×R̄

## Slide 9
03 控制限 UCL / LCL 如何得来
⚠ UCL/LCL 来自过程自身历史数据统计计算 ≠ 规格公差（客户给的） ≠ 人为设定
控制限五线位置关系图
CL 中心线（均值）
UCL = X̄̄ + A₂×R̄
LCL = X̄̄ - A₂×R̄
USL 规格上限（客户）
LSL 规格下限（客户）
正常区
异常
实例演算
条件：n=5, X̄̄=2.000mm, R̄=0.005mm
X̄图: UCL=2.003 LCL=1.997
R图: UCL=0.0106 LCL=0
控制限 vs 规格公差
控制限
规格限
来源
过程数据
客户要求
含义
过程稳定？
产品合格？
行动
查原因
处置产品

## Slide 10
03 控制限 vs 规格公差（必须分清）
位置关系示意图
USL 规格上限
LSL 规格下限
UCL
LCL
CL μ
规格允许区
控制区
稳定区
两句核心话
1
UCL/LCL = 过程告诉你的
USL/LSL = 客户告诉你的
两者来源不同、含义不同、用途不同！
2
超出控制限 → 过程异常，查原因
超出规格限 → 产品不合格，做处置
控制限是预警，规格限是判定
对比项
控制限 UCL/LCL
规格限 USL/LSL

## Slide 11
04 SPC 与 6σ 的关系
SPC = 监控工具（仪表盘） vs 6σ = 优化方法论（工程体系）
核心数据对比
控制范围
SPC ±3σ
6σ ±6σ
缺陷率
SPC 2,700 PPM
6σ 3.4 PPM
良品率
SPC 99.73%
6σ 99.99966%
思维方式
SPC 被动检测
6σ 主动优化
执行角色
SPC QC/工程师
6σ BB/GB黑带
DMAIC 流程（6σ改进）
D
界定
Define
→
界定问题
确定客户CTQ
M
测量
Measure
→
SPC测量
收集基线数据
A
分析
Analyze
↓
分析SPC
找出σ偏大原因
I
改进
Improve
改进过程
降低σ波动
C
控制
Control
新设SPC
巩固成果
SPC 是 6σ 的基础测量工具

## Slide 12
05 MIM实战案例：内孔径控制
场景参数
产品：MIM不锈钢零件内孔径
规格：2.000 ± 0.010 mm（USL=2.010, LSL=1.990）
子组：每小时抽取5件，共25组
基线数据计算
总均值 X̄̄ = 2.0002 mm
平均极差 R̄ = 0.0050 mm
σ̂ = 0.005 / 2.326 = 0.00215 mm
X̄ 控制图控制限
UCL = 2.003 mm CL = 2.000 mm LCL = 1.997 mm
过程能力分析
Cpk = 0.0098 / 0.00645 ≈ 1.52 → 能力良好
Cpk 过程能力等级参照
< 1.0
能力不足
立即改进
列入FMEA高风险
1.0~1.33
勉强合格
需改进
提升Cp/Cpk
1.33~1.67
良好
维持监控
保持当前水平
≥ 1.67
优秀
追求更高效率
可持续改进
当前

## Slide 13
06 要点速记卡
核心公式
1
σ = √[Σ(xᵢ-x̄)²/(n-1)]
计算标准差
2
σ̂ = R̄ / d₂
极差法估算σ
3
UCL = X̄̄ + A₂×R̄
均值图控制限
4
UCL = D₄×R̄
极差图控制限
5
Cpk = min(USL-x̄,x̄-LSL)/3σ
过程能力指数
关键数字
68.27%
μ±1σ 范围内
95.45%
μ±2σ 范围内
99.73%
μ±3σ 范围内
2,700 PPM
3σ时缺陷率
3.4 PPM
6σ时缺陷率
25组
计算σ最少数据量
Cpk ≥ 1.33
过程能力合格
三句核心话
1
σ是过程"告诉"你的，不是你设定的
2
UCL/LCL是过程告诉你的，USL/LSL是客户告诉你的，两者不能混淆
3
SPC告诉你哪里出问题，6σ告诉你如何系统解决

## Slide 14
掌握 SPC 与 3σ
让质量管控从"凭经验"走向"用数据说话"
Thank You
MIM行业质量管理体系 · 内部培训
问题咨询：质量部 | 教材版本：v2.0 | 更新日期：2026-04-25